## Slide 1: محاضرة (2) العناية بالملابس الفرقة الرابعة قسم تك الملابس و الموضة
اعداد
م.د.شيرين صلاح الدين على

## Slide 2
العوامل التى يتوقف عليها طريقة إزالة البقع
1- نوع النسيج : الاقمشة ذات الاصل النباتي بصفة عامة تتحمل تأثير المواد المزيلة للبقع أكثر من الأنسجة الحيوانية، ويعد الحرير الصناعي أقل الأنسجة تحملاً لهذه المواد .

## Slide 3
العوامل التى يتوقف عليها طريقة إزالة البقع
2- لون النسيج : إن للمواد المزيلة للبقع أثراً سيئاً على الألوان لذلك عندما نستعمل المواد الفعالة – لا سيما مواد التبييض – يجب أن يختبر تأثيرها على قطعة صغيرة من ذات نوع النسيج الذي عليه البقعة حتى لا يتعرض لون النسيج إلى التلف . ولا يخفى علينا أن بقع الأصباغ تثبت في الأنسجة الحيوانية أكثر من ثباتها في الأنسجة النباتية .
3- نوع البقعة .. وعهد حدوثها : إن نوع البقعة نباتية كانت أو معدنية أو دهنية .. .. .. الخ يقرر الطريقة والمادة التي تستعمل لإزالتها ، فكلما كانت البقعة حديثة العهد زالت بالغسيل أو باستعمال المواد ذات التأثير الضعيف التي لا تؤثر على الأنسجة ولا تستغرق وقتاً طويلاً في إزالتها .

## Slide 4
القاعدة العامة لازالة البقع
1- تزال جميع أنواع البقع بسهولة إذا كانت حديثة واتبعنا الطريقة الصحيحة لإزالتها، وإذا ما استخدمنا المادة المناسبة لها وذلك يكون قبل غسل الثوب لأن.. ..
أ - بعض البقع يثبت بالغسل كبقع الحبر بأنواعه .
ب - وبعضها ينتشر في أجزاء أخرى كبقع الصدأ .
2- إذا كان النسيج منشي فيزال النشا بالماء الدافئ قبل استعمال المواد المزيلة للبقع.
3- تزال البقع المجهولة المصدر بأبسط المواد أولاً ، ومن ثم نستعمل المواد الأقوى مفعولاً ، وأخيراً تستعمل مواد التبييض .

## Slide 5
القاعدة العامة لازالة البقع
4- تزال البقع المعلومة المصدر بالمواد التي تزيلها .
5- تعاد عملية إزالة البقعة بالمحاليل المخفضة . ولا تستعمل المحاليل المركزة .. ولو كانت سريعة – لما في ذلك من تأثير سيء على الأنسجة .
6- تستعمل مواد التبييض كآخر وسيلة لإزالة البقعة . وتستعمل باحتراس شديد مع ملاحظة تأثيرها على الأنسجة المختلفة .
7- ينقع النسيج في المحلول حتى تزول البقعة فقط ، ثم يغسل في الحال لمنع جفاف المادة المستعملة في النسيج لأن ذلك يؤدي لتلفه . إلا في حالة استعمال فوق أكسيد الهيدروجين فأنه لا يؤثر على الاقمشة.
8- عندما تستعمل المحاليل الحمضية يجب معادلتها بالشطف في محلول قلوي مخفف مثل النشادر أو البوراكس أو صودا الغسيل .

## Slide 6
القاعدة العامة لازالة البقع
9- في حالة الأنسجة القطنية والكتانية البيضاء .. يمكن وضع مسحوق البوراكس وملح الليمون مباشرة وصب الماء المغلي عليها أو تعريضها إلى بخاره ، أما في حالة الملونات والحرير والصوف والحرير الصناعي فلا تستعمل هذه المواد إلا في محلول مخفف .
10- قد تترك البقعة بعد إزالتها علامة خفيفة وهذه يحسن تركها ، فكثيراً ما تزول بالغسل والتعرض إلى الهواء .

## Slide 7
الإسعافات الأولية للبقع
مسح الفائض من البقعة بقطعة من القماش القطني الجاف .
وضع منشفة قطنية جافة بيضاء أسفل البقعة .
احذري الضغط على البقعة حتى لا تتسرب إلى أعماق النسيج .
إزلة المكونات الزائدة من على سطح النسيج .
رش قليلاً من الماء البارد على البقعة ولا تخلطي معها أي محلول آخر .
التدليك بخفة بأطراف الأصابع حتى تزول البقعة وإذا لم تزول ضعي عليها المحلول المناسب واستمري بالتدليك .

## Slide 8
THANK YOU
الإسعافات الأولية للبقع
شطف البقعة جيداً بالماء حتى يزول أثر المحلول المنظف .
يجب الحذر من أن يصاب جلد اليد بأي من المواد المزيلة للبقع .
نقوم بهذه العملية في مكان جيد التهوية . ويجب الحذر من استنشاق البخار الصاعد من هذه العملية .